## Slide 1: DellEMC PowerVault ME5
Copyrightⓒ SCG Solutions Co., Ltd. All Rights Reserved.
SCGS TS팀
Ver 1.0

## Slide 2: DellEMC PowerVault ME5 구성

## Slide 3: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
Controller A IP : 10.0.0.2
Controller B IP : 10.0.0.3
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway IP : 10.0.0.1
스토리지의 매니지먼트 포트 A와 B중 하나와 클라이언트를 네트워크로 연결하고 웹브라우저에 IP 입력 후 접속
ME5012/5024
A
B
ME5084
A
B

## Slide 4: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
초기 설정시
User / Password 설정
GUI 한국어 선택 가능
Password 설정시 대문자, 특수문자, 숫자 필수
최소 8자리 이상 지정
초기 접속시 구성화면

## Slide 5: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
첫 로그인시 최신 펌웨어 버전 확인 (델 홈페이지에서 최신버젼 확인 가능) https://www.dell.com/support/home/ko-kr/product-support/product/powervault-me5012/drivers

## Slide 6: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
ME5를 완전히 구성하기 위해 완료해야 할 몇 가지 구성 단계 진행

## Slide 7: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
네트워크 설정

## Slide 8: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
날자 및 시간 설정

## Slide 9: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
사용자 설정

## Slide 10: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
알림 설정

## Slide 11: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
SupportAssist 구성

## Slide 12: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
스토리지 구성 과 연결 호스트 구성 은 구성 단계에서 진행하지 않고 넘어갑니다.
구성 단계에서 스토리지와 호스트 구성은 유저가 원하는 구성대로 작업하기 쉽지 않기 때문입니다.

## Slide 13: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
대시보드

## Slide 14: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
볼륨을 구성하기 위한 저장소(풀) 구성
저장소(풀) 유형은
대부분의 환경에서 권장되는 가상으로 선택

## Slide 15: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
디스크 그룹 추가
Raid Level 선택 – 사용할 디스크 체크 – 요약에서 정보 확인 – 디스크 그룹 추가 순으로 진행
요약 탭에서
오버헤드 및 사용가능 용량 확인

## Slide 16: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
구성된 디스크 그룹 확인

## Slide 17: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
볼륨 구성

## Slide 18: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
볼륨 구성에 필요한 이름 및 용량 설정
추가된 볼륨 확인 후 계속

## Slide 19: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
호스트에 볼륨 연결

## Slide 20: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
호스트 생성
추가된 호스트 확인 후 계속 진행
연결할 호스트 이름
검색된 HBA의 WWN 별칭 작성

## Slide 21: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
볼륨 정보 및 연결 호스트 확인

## Slide 22: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
호스트에 연결된 볼륨 확인

## Slide 23: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
스페어 디스크 추가
추가된 스페어 디스크 확인

## Slide 24: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
시스템 로그 확인
각 탭에서 발생된 로그 확인 가능

## Slide 25: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
저장소(풀) 별 구성된 용량 확인 (1)

## Slide 26: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
저장소(풀) 별 구성된 용량 확인 (2)
스토리지의 사용 가능 기능 및 디스크 확인
풀 별 구성된 용량과 사용중인 볼륨 확인

## Slide 27: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
스토리지 하드웨어 관리
스토리지 하드웨어에 대한 전반적인 정보 및 상태 확인 가능

## Slide 28: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
로그 수집
로그 수집이 완료되면
ZIP 파일로 다운로드

## Slide 29: Dell Technologies PowerVault ME5 Series 구성
시스템 종료 및 재부팅
매니지먼트 서비스 다시 시작
스토리지컨트롤러 다시 시작
스토리지컨트롤러 종료
종료 및 다시 시작할 컨트롤러 선택 후 적용

## Slide 30: Dell Technologies PowerVault ME5 Series
초기화
후면 console 포트에 시리얼 케이블 연결
Speed : 115200 Data bits : 8
Flow control : xon/xoff
설정 초기화 진행시
RAID 정보를 제외한 정보 초기화
User 초기화
Login : restoreusers
Password : 장비 Serial Number
설정 초기화
Login : restoredefaults Password : 장비 Serial Number

## Slide 31: Dell Technologies PowerVault ME5 Series
PowerVault ME5 Series Expansion Enclosure
PowerVault ME5084 (최대 4개)
PowerVault ME5012/ME5024 (최대 10개 )

## Slide 32: 참고 사이트
스토리지 구성 - https://midrangesizer.dell.com
전력량 시뮬레이터 – http://dell-ui-eipt.azurewebsites.net/#/

## Slide 33: THANK YOU!
Copyrightⓒ SCG Solutions Co., Ltd. All Rights Reserved.